## Slide 1: Pravila rada i ponašanja u laboratoriji za molekularnu genetiku
Katedra za biologiju

## Slide 2
Radu u laboratorijama, širom sveta, pridaje se velika pažnja jer se u njima dobijaju ne samo naučni podaci, nego i podaci neophodni za svakodnevni život (o sastavu hrane, vode, lekova, suplemenata, ruda ...).
Poštovanje osnovnih pravila ponašanja u laboratoriji je neophodno kako zbog dobijanja korektnih rezultata tako i zbog sigurnosti samih istraživača.

## Slide 3
Laboratorija može da bude opasno mesto naročito ako se u njoj radi nemarno i nepažljivo. Samo ovlašćene osobe smeju imati pristup laboratoriji.

## Slide 5
Eksplozija u laboratoriji

## Slide 7
vatra
toksična isparenja
rasprskavanje sudova pod pritiskom
otrovne supstance
slomljeno staklo
korozivne materije
! Opasnosti !

## Slide 8
Osnovna namena ovog predavanja:
upućivanje studenta u opšta pravila ponašanja u laboratoriji
skretanje pažnje na moguće uzroke opasnosti.
Navedena pravila ponašanja, sugestije i primeri ne obuhvataju sve realne opasne situacije u laboratoriji (niti to mogu) ali imaju za cilj da smanje verovatnoću da do njih dođe.

## Slide 9: NAŠA LABORATORIJA 2008. god.

## Slide 10
Svrha uputstava:
Upoznavanje studenata sa načinima bezbednog rada sa opasnim supstancama,
ličnim zaštitnim sredstvima i načinima njihove upotrebe.
OPŠTA PRAVILA PONAŠANJA U LABORATORIJI

## Slide 11
Pre ulaska u laboratoriju lične stvari (kapute, tašne, knjige i dr.) odložiti na predviđeno mesto. Samo ono što je neophodno za praktični rad (praktikum, laboratorijski dnevnik, protokoli) treba da bude na radnom mestu.
OPŠTA PRAVILA PONAŠANJA U LABORATORIJI

## Slide 14: OPŠTA PRAVILA PONAŠANJA U LABORATORIJI
Tokom rada u laboratoriji obavezno je nošenje čistog belog mantila.
Laboratorijski mantili ne bi trebalo da se čuvaju u kancelarijama ili prostorijama za odmor jer se time kontaminacija širi na druga područja.
Odeću od sintetičkih vlakana ne treba nositi dok radite sa zapaljivim tečnostima ili kada postoji opasnost od požara jer ovi materijali imaju tendenciju da se tope i lepe za izloženu kožu.

## Slide 16: U laboratoriju se ne unose hrana i piće.
OPŠTA PRAVILA PONAŠANJA U LABORATORIJI

## Slide 18
Tokom rada ne treba dodirivati oči, nos i usta, kako ne bi došlo do kontakta opasnih supstanci sa kožom, sluzokožom, digestivnim i respiratornim organima.
OPŠTA PRAVILA PONAŠANJA U LABORATORIJI

## Slide 19
Prilikom ulaska kao i napuštanja laboratorije obavezno oprati ruke sapunom i dezinfikovati (70% alkohol sa glicerinom, 5% rastvor "Asepsola")
OPŠTA PRAVILA PONAŠANJA U LABORATORIJI

## Slide 21
Za vreme rada u laboratoriji i tokom praktične nastave prozori i vrata laboratorije moraju biti zatvoreni, da se u što većoj meri izbegne kontaminacija strujanjem vazduha
OPŠTA PRAVILA PONAŠANJA U LABORATORIJI

## Slide 23
Nepotrebno prolaženje laboratorijom, izlaženje i ponovno ulaženje strogo izbegavati, jer se time podižu bakterije s poda, odeće i drugih površina u vazduh, što često dovodi do kontaminacije.
OPŠTA PRAVILA PONAŠANJA U LABORATORIJI

## Slide 26
Zabranjeno je sedenje na laboratorijskim stolovima
OPŠTA PRAVILA PONAŠANJA U LABORATORIJI

## Slide 27
Neupotrebljene bakterijske kulture i podloge, kao i razvijene kulture bakterija iz prethodnih vežbi, moraju stajati na vidljivom mestu radnog stola i ne smeju se koristiti za eksperiment bez dozvole asistenta
OPŠTA PRAVILA PONAŠANJA U LABORATORIJI

## Slide 29
Dugu kosu treba vezati, nakit s ruku odložiti

## Slide 30
Studenti se moraju strogo pridržavati pravila tehnike rada sa biološkim materijalom
OPŠTA PRAVILA PONAŠANJA U LABORATORIJI

## Slide 31
Ne stavljati upotrebljene instrumente i stakleni materijal na radnu površinu, već u za to pripremljene i označene posude sa dezinfekcionim sredstvom
OPŠTA PRAVILA PONAŠANJA U LABORATORIJI

## Slide 34
Instrumente odlagati na mesta koja su za to predviđena
OPŠTA PRAVILA PONAŠANJA U LABORATORIJI

## Slide 36
Radne površine pre i nakon završetka eksperimenta dezinfikovati (prebrisati 70% alkoholom). Alkohol je lako zapaljiv i ne koristiti ga uz otvoren plamen.
OPŠTA PRAVILA PONAŠANJA U LABORATORIJI

## Slide 38
Radno mesto ostaviti čisto i spremno za sledeću vežbu, kako ne bi došlo do kontaminacije.
OPŠTA PRAVILA PONAŠANJA U LABORATORIJI

## Slide 39
Pravilno zbrinjavanje upotrebljenog materijala
OPŠTA PRAVILA PONAŠANJA U LABORATORIJI

## Slide 40
Neophodne su određene i dobro označene lokacije za skladištenje otpada.
Opasan otpad se čuva u zatvorenim, kompatibilnim kontejnerima.
Kontejneri za opasan otpad moraju uvek biti zatvoreni, osim za vreme dodavanje otpada.

## Slide 43
Nivo biološke bezbednosti (biosafety level - BSL), odnosno nivoi zaštite od patogena, odnose se na skup mera predostrožnosti potrebnih za zadržavanje opasnih bioloških agenasa u zatvorenom laboratorijskom objektu.
Nivoi bezbednosti se kreću od najnižeg nivoa biološke bezbednosti 1 (BSL-1) do najvišeg nivoa 4 (BSL-4).
OPŠTA PRAVILA PONAŠANJA U LABORATORIJI

## Slide 44
OPŠTA PRAVILA BEZBEDNOSTI U LABORATORIJI
Pojedina pravila treba uvek imati na umu, a to su:
Pre početka rada treba jasno definisati potencijalne opasnosti, kao i adekvatne mere predostrožnosti
Znati lokacije izlaza u slučaju opasnosti
Izbegavati kontakt kože, sluzokože i očiju sa svim tipovima hemikalija
Svesti na minimum izloženost hemikalijama i njihovim isparenjima
Uvek pretpostavljati da su supstance čije karakteristike ne poznajemo visoko toksične
Propisno obeležiti opasne materije, predmete i postaviti obaveštenja u slučaju obavljanja visokorizičnih eksperimenata
Ne ometati osoblje koje radi u laboratoriji
Hemikalije mešati isključivo prema upustvima, adekvatnim redosledom
Nikada ne ostavljati otvorene posude sa hemikalijama

## Slide 45
Nikada ne koristiti neobeležene hemikalije
Zabranjeno je prinošenje hemikalija nosu, kao i pipetiranje korišćenjem usta
Duža kosa obavezno mora biti vezana prilikom rada, a širu garderobu treba izbegavati
Kontaktna sočiva ne treba nositi prilikom rada sa opasnim materijama, čak ni kada nosite zaštitne naočare
Nikako ne izlivati hemikalije u sudoperu!!!
Ne raditi samostalno u laboratoriji ako su postupci koji se vrše opasni
Redovno proveravati ispravnost laboratorijske opreme, kao i obavljati popravke i zamenu pokvarene i istrošene opreme
Izbegavati nošenje nakita u laboratoriji jer to može predstavljati višestruku opasnost po bezbednost.

## Slide 46
Početnici sav rad izvode pod strogim nadzorom ovlašćenog lica.
PRAVILA PONAŠANJA

## Slide 49
Nošenje mantila predviđenog za ovu sobu je obavezno, kao i kaljača i hirurških kapa.
OPŠTA PRAVILA PONAŠANJA U LABORATORIJI

## Slide 52
Obavezno uključiti i UV lampu pre i posle
rada u čistoj sobi.
OPŠTE TEHNIKE RADA U PCR SOBI

## Slide 53
Sav potreban materijal i pribor za rad nikada ne iznositi van PCR sobe!
OPŠTE TEHNIKE RADA U PCR SOBI

## Slide 57
Prilikom izolacije RNK obavezan je rad u
digestoru ili korišćenje hirurške maske.
OPŠTE TEHNIKE RADA U PCR SOBI

## Slide 59
Rukavice se moraju nositi prilikom rukovanja opasnim materijalima ili hemikalijama, korozivnim, veoma toplim ili veoma hladnim predmetima, kao i pri rukovanju materijalima nepoznate toksičnosti ili opasnosti.
Za različite hemikalije potreban je različit materijal za rukavice.
Većina molekularno-genetičkih laboratorija koristi rukavice napravljene od lateksa ili nitrila, bez pudera, koje je potrebno menjati u toku rada.
OPŠTE TEHNIKE RADA U PCR SOBI

## Slide 61
Radne površine se u toku rada ne smeju dodirivati, ukoliko se to desi, obavezno promeniti rukavice.
OPŠTA PRAVILA PONAŠANJA U LABORATORIJI

## Slide 63: Sve hemikalije treba da budu jasno označene!!!

## Slide 65
Zabranjena je upotreba mobilnog telefona
OPŠTA PRAVILA PONAŠANJA U LABORATORIJI

## Slide 67
OPŠTA PRAVILA PONAŠANJA U LABORATORIJI
Pravilno vođenje evidencije je od naročitog značaja kako bi se postigla maksimalna optimizacija rada.
Važno je da naučnik svoje ideje/koncepciju pronalaska čuva u pisanom obliku.
Laboratorijske sveske, ako se pravilno koriste, mogu značajno olakšati dalji rad.

## Slide 68
2007 - 2015
Retrospektivno ispitivanje prisustva tripanozoma Crithidia mellificae i Lotmaria passim u arhivskim uzorcima DNK pčela sakupljenih na teritoriji Srbije u proteklom devetogodišnjem periodu (2007-2015).

## Slide 69
Izolati DNK (uskladišteni na -20C) primarno namenjeni ispitivanju prisustva mikrosporidija i identifikaciji vrste Nosema parazita (Stevanovic i sar., 2011, 2013)

## Slide 70
Jasno obeležavanje uzoraka, izolata, PCR produkata ...

## Slide 81: HVALA NA PAŽNJI!!!